30 октября 2019 г.

I. Формулы линии развёртки сечения штуцера плоскостью и выреза отверстия в плоскости.________1

II. Формулы линии развёртки врезки штуцера в трубу и выреза отверстия в трубе.________________2

III. Формула линии развёртки врезки штуцера в шар _________________________________________5

IV. Формулы линий развёрток врезки штуцера в конус_______________________________________6

V. Формулы линий развёрток кругового и наклонного конуса_________________________________13

VI. Расчёт развёртки эксцентрического перехода____________________________________________16

VII. Формулы линий развёрток выреза отверстия при врезке штуцера в конус___________________18

VIII. Формулы линий развёрток врезки штуцера в отвод (1/4 тора)_____________________________27

I. Плоскость-штуцер; =40мм;

Формула развёртки:                   Формула выреза:

График развёртки: плоскость-штуцер; =40мм;

- 1 -

II. Труба-штуцер. Развёртка и вырез. , , , .

Развёртка.                                                                  Вырез

Вариант 1:  ; ;  ; на виде Б

с учётом смещения осей

2. Вариант:   ;       на виде В

-2-

каноническое уравнение эллипса: ; ; ; ;  подставляем и решаем относительно

с учётом смещения осей:

путём преобразований из этой формулы можно получить формулу варианта 1.

- величина выреза на развёртке, мм.

- длина развёртки, мм.

- наружный радиус трубопровода, мм.

радиус штуцера, мм.

угол наклона оси штуцера к оси трубопровода, град

наружный радиус штуцера, мм

- смещение осей штуцера и трубопровода, мм.

задаваемый параметр, центральный угол штуцера, град.

направление вращения радиуса-вектора по часовой стрелке от 0 до 360 град.

Это математические формулы, они справедливы для малых толщин стенок штуцера, менее 1 мм.

В действительности внутренний радиус штуцера первым касается трубопровода, но в связи с наклоном штуцера к оси трубопровода при =0 штуцер касается поверхности трубы наружным радиусом, а при =180 внутренним. Какой радиус штуцера следует брать для практических расчётов, чтобы меньше подгонять стык под сварку? Всё зависит от толщины стенки, угла наклона, качества реза и фаски, вида врезки ( сквозная или в тавр), да и одновременность врезки под наклоном и смещением –  большая редкость на монтаже. В уравнении длины развёртки вопросов не возникает – берём  наружный радиус штуцера, мм.  В уравнении  - 1. наружный: применим, если делать идеальные фаски, (что на монтаже резаком крайне затруднительно) или врезка сквозная.

2.  - внутренний: подходит для большинства врезок. Из личного опыта, когда я сомневаюсь какой взять радиус в уравнении  беру внутренний. =.

Формулу легко упростить для частных случаев. При =0 =90 град, имеем самый распостранённый случай врезки:

1.        , , ,

-3-

2.      , , ,

Вырез отверстия в трубе. ; ;

Формула выреза для :

, , ,

; ;

Формула выреза для :

- 4-

III. Шар-штуцер со смещением осей.

; ; последовательно подставляем, получаем:

График мм; мм; мм

- 5 -

IV. Конус-штуцер. Формулы развёрток.

При сечении конуса плоскостью на поверхности конуса получаются следующие кривые:

Соответственно и количество основных формул будет четыре.

1. Эллипс – плоскость пересекает две образующих. Общей формулы для сечения – эллипс нет. Вид формулы развёртки зависит от интервалов, в которых находится угол .

2. Окружность – плоскость пересекает две образующих и параллельна основанию конуса.

3. Парабола – плоскость пересекает одну образующую и параллельна другой.

4. Гипербола – плоскость пересекает одну образующую.

1. Конус-штуцер. Сечение – эллипс. 1.1 Наклон к вершине, (к основанию)   дальше от вершины чем ось штуцера. Положение  выбираем так, чтобы при  начало развёртки совпадало с началом координат (Х=0; У=0 или Х=0; У – имело минимальное значение при смещении осей)  Задано: ;;;

Задано на чертеже: =246, =40,  =, =, = ; =0

- 6 -

;   ;   =

Каноническое уравнение эллипса:  ;  ;  ;=;

Задача заключается в том , чтобы найти большую и малую полуось эллипса переменного значения при задаваемом параметре -  . Рассмотрим для наглядности сечение конуса плоскостью при =90 и без смещения осей штуцера и конуса.Итак плоскость пересекает ось конуса под углом  . Рассмотрим получившийся косоугольный треугольник  , сторона  является большой осью эллипса – .

Из решения уравнения косоугольных треугольников (даны сторона и два угла) имеем стороны и противолежащие им углы:  - ;  - ;

по теореме синусов: ;    ; большая полуось найдена.

Из элементов эллипса имеем: эксцентриситет - ; эксцентриситет связан с параметрами конуса и положением секущей плоскости относительно оси конуса следующим соотношением: ;

- угол наклона оси штуцера к оси конуса,  - угол наклона образующей к оси конуса

- межфокусное расстояние;  ; ;;; ;малая полуось найдена.

Можно, конечно, подставить в уравнение все значения, но для Excel  получается слишком громоздкая формула, поэтому я считал по частям. Последовательно подставляем получаем с учётом смещения осей:

Формула линии развёртки. Конус-штуцер сечение-эллипс наклон к вершине.

- величина на развёртке штуцера, мм.

- длина развёртки штуцера, мм

- большая полуось, мм

- малая полуось, мм

радиус штуцера, мм

- длина образующей от вершины до  - точки начала координат, мм.

- угол наклона образующей к оси конуса, град.

угол наклона оси штуцера к оси конуса, град

- угол наклона оси штуцера к образующей, град

наружный радиус штуцера, мм

- смещение осей штуцера и конуса, мм

задаваемый параметр, центральный угол штуцера, град.

- 7 -

1. Конус-штуцер. Сечение – эллипс. 1.2Наклон к основанию, положение  ближе к вершине, чем ось штуцера. ;

2. Конус-штуцер. Сечение – окружность. =

Задано на чертеже:=145 =40, , =, =, = ; =0

;   ;   = - находим из:

; ;  последовательно подставляем , с учётом

смещения осей получаем:

Формула линии развёртки. Конус-штуцер сечение-окружность

условные обозначения см. выше.

- 8 -

1. Конус-штуцер. Сечение – эллипс. 1.3 Наклон к основанию, положение ближе к вершине,

или дальше от вершины  ; . Ось штуцера перпендикулярна образующей

Пример: Сравнительные графики линий развёрток конус-штуцер

I. сечение эллипс

II. сечение-окружность

III. сечение эллипс

3. Конус-штуцер. Сечение – парабола.  Задано: ;;;

Задано на чертеже: =25;=40;=;=

;   ;

Каноническое уравнение параболы ; здесь  - элементы параболы.  ;

- 9 –

Задача  - найти ; для этого определим координаты т. М ; ; ;

; ; ;  ;  подставляем, получаем с учётом смещения осей

Уравнение развёртки конус-штуцер сечение-парабола.:

3. Конус-штуцер. Сечение – гипербола.  Задано: ;;;;

Задано на чертеже: =5;=25;=;=

; ; .

каноническое уравнение гиперболы: ; задача найти полуоси гиперболы. Рассмотрим косоугольный треугольник : ; ;   - действительная ось гиперболы. По теореме синусов ;

действительная полуось найдена.

- 10 -

- мнимая полуось ; ;  - эксцентриситет ; подставляем, получаем:

мнимая полуось найдена. Переходим к виду .  ;  ;подставляем и решаем относительно

;

Уравнение развёртки с учётом смещения осей

Пример: сравнение графиков развёрток

1. конус-штуцер сечение-гипебола =25;=40;=;=

2. конус-штуцер сечение-парабола  =25;=40;=;=

3. конус-штуцер сечение-эллипс =25;=40;=;=

3.1 Конус-штуцер. Сечение – гипербола. Оси параллельны. Задано: ;;;;

-  11 -

1. вариант – частный случай общего уравнения развёртки

2.вариант:

; ; ; ;

Последовательно подставляем, получаем:

расчёты в пределах округлений совпадают.

Если вершина конуса находится внутри штуцера со смещением, то формула имеет вид:

Графики: 3.1 Конус-штуцер. Сечение – гипербола. Оси параллельны. Задано: =15;=40;;=27;

3.2 Конус-штуцер. Сечение – гипербола. Оси параллельны. Вершина конуса находится внутри штуцера. Задано: =55,07(расчётно);=40; =15;=27;

- 12-

V. Развёртка конуса. =90 – угол между основанием и осью конуса.

в полярных координатах                                                                    в декартовых

;

- длина образующей;  - угол между образующей и осью конуса; = - задаваемый параметр, центральный угол.

1.1 Развёртка наклонного конуса:(<90) Задано: =56; =27;=50; ;

; ; ;

В треугольнике сторона является большой осью эллипса - , по теореме синусов

; ; ; ; ; ;

Переходим к виду А, найдём центральный угол конуса  в зависимости от задаваемого параметра Введём отдельный столбец в   для удобства определения интервалов;  ВАЖНО! В столбце   нужно делать расчёт в 3-х интервалах

I.  090;

II.  90270;

III.  270360. ;

- должен быть непрерывным от    полярный угол найден.

Формула линии развёртки конуса при сечении его плоскостью  <90

в полярной системе координат.                                                    в декартовой

- 13 –

Таблица 5. Развёртка наклонного конуса:(<90) Задано: =120; =27;=65; =88; =38

| угол | sina | cosa | r | Xo | Lпол | F | Фк | Фi | x | y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 71,45 | 16,97 | 120 | 0 | (arctg(F))180/3,14 0 | 0 | 120 | 0 |
| 5 | 0,0872 | 0,9962 | 71,45 | 16,97 | 120,14 | 0,114935 | 6,56 | 2,98 | 119,98 | 6,25 |
| 10 | 0,1736 | 0,9848 | 71,45 | 16,97 | 120,57 | 0,232306 | 13,08 | 5,94 | 119,92 | 12,48 |
| 15 | 0,2588 | 0,9659 | 71,45 | 16,97 | 121,28 | 0,355304 | 19,56 | 8,88 | 119,83 | 18,72 |
| 20 | 0,342 | 0,9397 | 71,45 | 16,97 | 122,25 | 0,487047 | 25,97 | 11,79 | 119,67 | 24,98 |
| 25 | 0,4226 | 0,9063 | 71,45 | 16,97 | 123,5 | 0,631886 | 32,29 | 14,66 | 119,48 | 31,26 |
| 30 | 0,5 | 0,866 | 71,45 | 16,97 | 125,01 | 0,795556 | 38,5 | 17,48 | 119,24 | 37,55 |
| 35 | 0,5736 | 0,8192 | 71,45 | 16,97 | 126,76 | 0,98609 | 44,6 | 20,25 | 118,93 | 43,87 |
| 40 | 0,6428 | 0,766 | 71,45 | 16,97 | 128,75 | 1,216293 | 50,57 | 22,96 | 118,55 | 50,22 |
| 45 | 0,7071 | 0,7071 | 71,45 | 16,97 | 130,95 | 1,505778 | 56,41 | 25,61 | 118,09 | 56,6 |
| 50 | 0,766 | 0,6428 | 71,45 | 16,97 | 133,36 | 1,889999 | 62,12 | 28,2 | 117,53 | 63,02 |
| 55 | 0,8192 | 0,5736 | 71,45 | 16,97 | 135,94 | 2,437433 | 67,69 | 30,73 | 116,85 | 69,46 |
| 60 | 0,866 | 0,5 | 71,45 | 16,97 | 138,7 | 3,299158 | 73,14 | 33,21 | 116,05 | 75,97 |
| 65 | 0,9063 | 0,4226 | 71,45 | 16,97 | 141,59 | 4,896504 | 78,46 | 35,62 | 115,1 | 82,46 |
| 70 | 0,9397 | 0,342 | 71,45 | 16,97 | 144,6 | 8,993097 | 83,65 | 37,98 | 113,98 | 88,98 |
| 75 | 0,9659 | 0,2588 | 71,45 | 16,97 | 147,72 | 45,36605 | 88,74 | 40,29 | 112,68 | 95,52 |
| 80 | 0,9848 | 0,1736 | 71,45 | 16,97 | 150,9 | -15,4095 | (arctg(F)+3,14)180/3,14 93,71 | 42,54 | 111,18 | 102,02 |
| 85 | 0,9962 | 0,0872 | 71,45 | 16,97 | 154,13 | -6,62769 | 98,58 | 44,76 | 109,44 | 108,53 |
| 90 | 1 | 0 | 71,45 | 16,97 | 157,39 | -4,21037 | 103,36 | 46,93 | 107,48 | 114,98 |
| 95 | 0,9962 | -0,0872 | 71,45 | 16,97 | 160,65 | -3,06798 | 108,05 | 49,05 | 105,29 | 121,34 |
| 100 | 0,9848 | -0,1736 | 71,45 | 16,97 | 163,88 | -2,39547 | 112,66 | 51,15 | 102,8 | 127,63 |
| 105 | 0,9659 | -0,2588 | 71,45 | 16,97 | 167,07 | -1,94617 | 117,2 | 53,21 | 100,06 | 133,8 |
| 110 | 0,9397 | -0,342 | 71,45 | 16,97 | 170,18 | -1,62155 | 121,66 | 55,23 | 97,05 | 139,79 |
| 115 | 0,9063 | -0,4226 | 71,45 | 16,97 | 173,2 | -1,37296 | 126,07 | 57,24 | 93,72 | 145,65 |
| 120 | 0,866 | -0,5 | 71,45 | 16,97 | 176,09 | -1,17422 | 130,42 | 59,21 | 90,14 | 151,27 |
| 125 | 0,8192 | -0,5736 | 71,45 | 16,97 | 178,84 | -1,00998 | 134,72 | 61,16 | 86,27 | 156,66 |
| 130 | 0,766 | -0,6428 | 71,45 | 16,97 | 181,43 | -0,87015 | 138,97 | 63,09 | 82,11 | 161,78 |
| 135 | 0,7071 | -0,7071 | 71,45 | 16,97 | 183,83 | -0,74856 | 143,18 | 65 | 77,69 | 166,61 |
| 140 | 0,6428 | -0,766 | 71,45 | 16,97 | 186,04 | -0,64055 | 147,36 | 66,9 | 72,99 | 171,12 |
| 145 | 0,5736 | -0,8192 | 71,45 | 16,97 | 188,03 | -0,54282 | 151,51 | 68,79 | 68,03 | 175,29 |
| 150 | 0,5 | -0,866 | 71,45 | 16,97 | 189,78 | -0,4531 | 155,62 | 70,65 | 62,88 | 179,06 |
| 155 | 0,4226 | -0,9063 | 71,45 | 16,97 | 191,28 | -0,36947 | 159,72 | 72,51 | 57,49 | 182,44 |
| 160 | 0,342 | -0,9397 | 71,45 | 16,97 | 192,53 | -0,29052 | 163,8 | 74,37 | 51,87 | 185,41 |
| 165 | 0,2588 | -0,9659 | 71,45 | 16,97 | 193,51 | -0,21506 | 167,86 | 76,21 | 46,13 | 187,93 |
| 170 | 0,1736 | -0,9848 | 71,45 | 16,97 | 194,22 | -0,14203 | 171,92 | 78,05 | 40,21 | 190,01 |
| 175 | 0,0872 | -0,9962 | 71,45 | 16,97 | 194,64 | -0,07068 | 175,96 | 79,89 | 34,17 | 191,62 |
| 180 | 0 | -1 | 71,45 | 16,97 | 194,79 | 0 | 180 | 81,72 | 28,05 | 192,76 |
| 185 | -0,0872 | -0,9962 | 71,45 | 16,97 | 194,64 | 0,070681 | 184,04 | 83,55 | 21,87 | 193,41 |
| 190 | -0,1736 | -0,9848 | 71,45 | 16,97 | 194,22 | 0,142026 | 188,08 | 85,39 | 15,61 | 193,59 |
| 195 | -0,2588 | -0,9659 | 71,45 | 16,97 | 193,51 | 0,215056 | 192,14 | 87,23 | 9,35 | 193,28 |
| 200 | -0,342 | -0,9397 | 71,45 | 16,97 | 192,53 | 0,290518 | 196,2 | 89,07 | 3,12 | 192,5 |
| 205 | -0,4226 | -0,9063 | 71,45 | 16,97 | 191,28 | 0,369467 | 200,28 | 90,93 | -3,1 | 191,25 |
| 210 | -0,5 | -0,866 | 71,45 | 16,97 | 189,78 | 0,4531 | 204,38 | 92,79 | -9,24 | 189,56 |
| 215 | -0,5736 | -0,8192 | 71,45 | 16,97 | 188,03 | 0,542817 | 208,49 | 94,65 | -15,24 | 187,41 |
| 220 | -0,6428 | -0,766 | 71,45 | 16,97 | 186,04 | 0,640552 | 212,64 | 96,54 | -21,19 | 184,83 |
| 225 | -0,7071 | -0,7071 | 71,45 | 16,97 | 183,83 | 0,748564 | 216,82 | 98,44 | -26,98 | 181,84 |
| 230 | -0,766 | -0,6428 | 71,45 | 16,97 | 181,43 | 0,870149 | 221,03 | 100,35 | -32,6 | 178,48 |
| 235 | -0,8192 | -0,5736 | 71,45 | 16,97 | 178,84 | 1,009976 | 225,28 | 102,28 | -38,04 | 174,75 |
| 240 | -0,866 | -0,5 | 71,45 | 16,97 | 176,09 | 1,174223 | 229,58 | 104,23 | -43,29 | 170,69 |
| 245 | -0,9063 | -0,4226 | 71,45 | 16,97 | 173,2 | 1,372956 | 233,93 | 106,2 | -48,32 | 166,32 |
| 250 | -0,9397 | -0,342 | 71,45 | 16,97 | 170,18 | 1,621546 | 238,34 | 108,21 | -53,18 | 161,66 |
| 255 | -0,9659 | -0,2588 | 71,45 | 16,97 | 167,07 | 1,946168 | 242,8 | 110,23 | -57,77 | 156,76 |
| 260 | -0,9848 | -0,1736 | 71,45 | 16,97 | 163,88 | 2,395473 | 247,34 | 112,29 | -62,16 | 151,63 |
| 265 | -0,9962 | -0,0872 | 71,45 | 16,97 | 160,65 | 3,06798 | 251,95 | 114,39 | -66,34 | 146,31 |
| 270 | -1 | 0 | 71,45 | 16,97 | 157,39 | 4,210371 | 256,64 | 116,51 | -70,25 | 140,84 |
| 275 | -0,9962 | 0,0872 | 71,45 | 16,97 | 154,13 | 6,627691 | 261,42 | 118,68 | -73,97 | 135,22 |
| 280 | -0,9848 | 0,1736 | 71,45 | 16,97 | 150,9 | 15,40947 | 266,29 | 120,9 | -77,49 | 129,48 |
| 285 | -0,9659 | 0,2588 | 71,45 | 16,97 | 147,72 | -45,366 | (arctg(F)+6,28)180/3,14 271,26 | 123,15 | -80,78 | 123,68 |
| 290 | -0,9397 | 0,342 | 71,45 | 16,97 | 144,6 | -8,9931 | 276,35 | 125,46 | -83,89 | 117,78 |
| 295 | -0,9063 | 0,4226 | 71,45 | 16,97 | 141,59 | -4,8965 | 281,54 | 127,82 | -86,82 | 111,85 |
| 300 | -0,866 | 0,5 | 71,45 | 16,97 | 138,7 | -3,29916 | 286,86 | 130,23 | -89,58 | 105,89 |
| 305 | -0,8192 | 0,5736 | 71,45 | 16,97 | 135,94 | -2,43743 | 292,31 | 132,71 | -92,21 | 99,89 |
| 310 | -0,766 | 0,6428 | 71,45 | 16,97 | 133,36 | -1,89 | 297,88 | 135,24 | -94,69 | 93,9 |
| 315 | -0,7071 | 0,7071 | 71,45 | 16,97 | 130,95 | -1,50578 | 303,59 | 137,83 | -97,05 | 87,91 |
| 320 | -0,6428 | 0,766 | 71,45 | 16,97 | 128,75 | -1,21629 | 309,43 | 140,48 | -99,32 | 81,93 |
| 325 | -0,5736 | 0,8192 | 71,45 | 16,97 | 126,76 | -0,98609 | 315,4 | 143,19 | -101,49 | 75,95 |
| 330 | -0,5 | 0,866 | 71,45 | 16,97 | 125,01 | -0,79556 | 321,5 | 145,96 | -103,59 | 69,98 |
| 335 | -0,4226 | 0,9063 | 71,45 | 16,97 | 123,5 | -0,63189 | 327,71 | 148,78 | -105,62 | 64,01 |
| 340 | -0,342 | 0,9397 | 71,45 | 16,97 | 122,25 | -0,48705 | 334,03 | 151,65 | -107,59 | 58,05 |
| 345 | -0,2588 | 0,9659 | 71,45 | 16,97 | 121,28 | -0,3553 | 340,44 | 154,56 | -109,52 | 52,1 |
| 350 | -0,1736 | 0,9848 | 71,45 | 16,97 | 120,57 | -0,23231 | 346,92 | 157,5 | -111,39 | 46,14 |
| 355 | -0,0872 | 0,9962 | 71,45 | 16,97 | 120,14 | -0,11493 | 353,44 | 160,46 | -113,22 | 40,18 |
| 360 | 0 | 1 | 71,45 | 16,97 | 120 | 0 | 360 | 163,44 | -115,02 | 34,2 |

1.2 Развёртка наклонного конуса:(>90) Задано: =140; =27;=130;  ;

Расчёт ведётся в полярных координатах с последующим переводом в декартовы.

; ; ;

В треугольнике сторона является большой осью эллипса - , по теореме синусов

; ; ; ; ; ;

Переходим к виду А, найдём центральный угол конуса  в зависимости от задаваемого параметра

Введём отдельный столбец в   для удобства определения интервалов;  ВАЖНО! В столбце   нужно делать расчёт в 3-х интервалах

I.  090;

II.  90270;

III.  270360. ;

- должен быть непрерывным от    полярный угол найден.

Формула линии развёртки конуса при сечении его плоскостью  >90

в полярной системе координат.                                                    в декартовой

- 14-

Таблица 6.Развёртка наклонного конуса:(>90) Задано: =120; =27;=115;  =38; =88

| угол | sina | cosa | r | Xo | Lпол | F | Фк | Фi | x | y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 71,45 | 16,97 | 120 | 0 | arctg(F)180/3,14 0 | 0 | 120 | 0 |
| 5 | 0,0872 | 0,9962 | 71,45 | 16,97 | 120,14 | 0,11493 | 6,56 | 2,98 | 119,98 | 6,25 |
| 10 | 0,1736 | 0,9848 | 71,45 | 16,97 | 120,57 | 0,23231 | 13,08 | 5,94 | 119,92 | 12,48 |
| 15 | 0,2588 | 0,9659 | 71,45 | 16,97 | 121,28 | 0,3553 | 19,56 | 8,88 | 119,83 | 18,72 |
| 20 | 0,342 | 0,9397 | 71,45 | 16,97 | 122,25 | 0,48705 | 25,97 | 11,79 | 119,67 | 24,98 |
| 25 | 0,4226 | 0,9063 | 71,45 | 16,97 | 123,5 | 0,63189 | 32,29 | 14,66 | 119,48 | 31,26 |
| 30 | 0,5 | 0,866 | 71,45 | 16,97 | 125,01 | 0,79556 | 38,5 | 17,48 | 119,24 | 37,55 |
| 35 | 0,5736 | 0,8192 | 71,45 | 16,97 | 126,76 | 0,98609 | 44,6 | 20,25 | 118,93 | 43,87 |
| 40 | 0,6428 | 0,766 | 71,45 | 16,97 | 128,75 | 1,21629 | 50,57 | 22,96 | 118,55 | 50,22 |
| 45 | 0,7071 | 0,7071 | 71,45 | 16,97 | 130,95 | 1,50578 | 56,41 | 25,61 | 118,09 | 56,6 |
| 50 | 0,766 | 0,6428 | 71,45 | 16,97 | 133,36 | 1,89 | 62,12 | 28,2 | 117,53 | 63,02 |
| 55 | 0,8192 | 0,5736 | 71,45 | 16,97 | 135,94 | 2,43743 | 67,69 | 30,73 | 116,85 | 69,46 |
| 60 | 0,866 | 0,5 | 71,45 | 16,97 | 138,7 | 3,29916 | 73,14 | 33,21 | 116,05 | 75,97 |
| 65 | 0,9063 | 0,4226 | 71,45 | 16,97 | 141,59 | 4,8965 | 78,46 | 35,62 | 115,1 | 82,46 |
| 70 | 0,9397 | 0,342 | 71,45 | 16,97 | 144,6 | 8,9931 | 83,65 | 37,98 | 113,98 | 88,98 |
| 75 | 0,9659 | 0,2588 | 71,45 | 16,97 | 147,72 | 45,36605 | 88,74 | 40,29 | 112,68 | 95,52 |
| 80 | 0,9848 | 0,1736 | 71,45 | 16,97 | 150,9 | -15,40947 | (arctg(F)+3,14)180/3,14 93,71 | 42,54 | 111,18 | 102,02 |
| 85 | 0,9962 | 0,0872 | 71,45 | 16,97 | 154,13 | -6,62769 | 98,58 | 44,76 | 109,44 | 108,53 |
| 90 | 1 | 0 | 71,45 | 16,97 | 157,39 | -4,21037 | 103,36 | 46,93 | 107,48 | 114,98 |
| 95 | 0,9962 | -0,0872 | 71,45 | 16,97 | 160,65 | -3,06798 | 108,05 | 49,05 | 105,29 | 121,34 |
| 100 | 0,9848 | -0,1736 | 71,45 | 16,97 | 163,88 | -2,39547 | 112,66 | 51,15 | 102,8 | 127,63 |
| 105 | 0,9659 | -0,2588 | 71,45 | 16,97 | 167,07 | -1,94617 | 117,2 | 53,21 | 100,06 | 133,8 |
| 110 | 0,9397 | -0,342 | 71,45 | 16,97 | 170,18 | -1,62155 | 121,66 | 55,23 | 97,05 | 139,79 |
| 115 | 0,9063 | -0,4226 | 71,45 | 16,97 | 173,2 | -1,37296 | 126,07 | 57,24 | 93,72 | 145,65 |
| 120 | 0,866 | -0,5 | 71,45 | 16,97 | 176,09 | -1,17422 | 130,42 | 59,21 | 90,14 | 151,27 |
| 125 | 0,8192 | -0,5736 | 71,45 | 16,97 | 178,84 | -1,00998 | 134,72 | 61,16 | 86,27 | 156,66 |
| 130 | 0,766 | -0,6428 | 71,45 | 16,97 | 181,43 | -0,87015 | 138,97 | 63,09 | 82,11 | 161,78 |
| 135 | 0,7071 | -0,7071 | 71,45 | 16,97 | 183,83 | -0,74856 | 143,18 | 65 | 77,69 | 166,61 |
| 140 | 0,6428 | -0,766 | 71,45 | 16,97 | 186,04 | -0,64055 | 147,36 | 66,9 | 72,99 | 171,12 |
| 145 | 0,5736 | -0,8192 | 71,45 | 16,97 | 188,03 | -0,54282 | 151,51 | 68,79 | 68,03 | 175,29 |
| 150 | 0,5 | -0,866 | 71,45 | 16,97 | 189,78 | -0,4531 | 155,62 | 70,65 | 62,88 | 179,06 |
| 155 | 0,4226 | -0,9063 | 71,45 | 16,97 | 191,28 | -0,36947 | 159,72 | 72,51 | 57,49 | 182,44 |
| 160 | 0,342 | -0,9397 | 71,45 | 16,97 | 192,53 | -0,29052 | 163,8 | 74,37 | 51,87 | 185,41 |
| 165 | 0,2588 | -0,9659 | 71,45 | 16,97 | 193,51 | -0,21506 | 167,86 | 76,21 | 46,13 | 187,93 |
| 170 | 0,1736 | -0,9848 | 71,45 | 16,97 | 194,22 | -0,14203 | 171,92 | 78,05 | 40,21 | 190,01 |
| 175 | 0,0872 | -0,9962 | 71,45 | 16,97 | 194,64 | -0,07068 | 175,96 | 79,89 | 34,17 | 191,62 |
| 180 | 0 | -1 | 71,45 | 16,97 | 194,79 | 0 | 180 | 81,72 | 28,05 | 192,76 |
| 185 | -0,0872 | -0,9962 | 71,45 | 16,97 | 194,64 | 0,07068 | 184,04 | 83,55 | 21,87 | 193,41 |
| 190 | -0,1736 | -0,9848 | 71,45 | 16,97 | 194,22 | 0,14203 | 188,08 | 85,39 | 15,61 | 193,59 |
| 195 | -0,2588 | -0,9659 | 71,45 | 16,97 | 193,51 | 0,21506 | 192,14 | 87,23 | 9,35 | 193,28 |
| 200 | -0,342 | -0,9397 | 71,45 | 16,97 | 192,53 | 0,29052 | 196,2 | 89,07 | 3,12 | 192,5 |
| 205 | -0,4226 | -0,9063 | 71,45 | 16,97 | 191,28 | 0,36947 | 200,28 | 90,93 | -3,1 | 191,25 |
| 210 | -0,5 | -0,866 | 71,45 | 16,97 | 189,78 | 0,4531 | 204,38 | 92,79 | -9,24 | 189,56 |
| 215 | -0,5736 | -0,8192 | 71,45 | 16,97 | 188,03 | 0,54282 | 208,49 | 94,65 | -15,24 | 187,41 |
| 220 | -0,6428 | -0,766 | 71,45 | 16,97 | 186,04 | 0,64055 | 212,64 | 96,54 | -21,19 | 184,83 |
| 225 | -0,7071 | -0,7071 | 71,45 | 16,97 | 183,83 | 0,74856 | 216,82 | 98,44 | -26,98 | 181,84 |
| 230 | -0,766 | -0,6428 | 71,45 | 16,97 | 181,43 | 0,87015 | 221,03 | 100,35 | -32,6 | 178,48 |
| 235 | -0,8192 | -0,5736 | 71,45 | 16,97 | 178,84 | 1,00998 | 225,28 | 102,28 | -38,04 | 174,75 |
| 240 | -0,866 | -0,5 | 71,45 | 16,97 | 176,09 | 1,17422 | 229,58 | 104,23 | -43,29 | 170,69 |
| 245 | -0,9063 | -0,4226 | 71,45 | 16,97 | 173,2 | 1,37296 | 233,93 | 106,2 | -48,32 | 166,32 |
| 250 | -0,9397 | -0,342 | 71,45 | 16,97 | 170,18 | 1,62155 | 238,34 | 108,21 | -53,18 | 161,66 |
| 255 | -0,9659 | -0,2588 | 71,45 | 16,97 | 167,07 | 1,94617 | 242,8 | 110,23 | -57,77 | 156,76 |
| 260 | -0,9848 | -0,1736 | 71,45 | 16,97 | 163,88 | 2,39547 | 247,34 | 112,29 | -62,16 | 151,63 |
| 265 | -0,9962 | -0,0872 | 71,45 | 16,97 | 160,65 | 3,06798 | 251,95 | 114,39 | -66,34 | 146,31 |
| 270 | -1 | 0 | 71,45 | 16,97 | 157,39 | 4,21037 | 256,64 | 116,51 | -70,25 | 140,84 |
| 275 | -0,9962 | 0,0872 | 71,45 | 16,97 | 154,13 | 6,62769 | 261,42 | 118,68 | -73,97 | 135,22 |
| 280 | -0,9848 | 0,1736 | 71,45 | 16,97 | 150,9 | 15,40947 | 266,29 | 120,9 | -77,49 | 129,48 |
| 285 | -0,9659 | 0,2588 | 71,45 | 16,97 | 147,72 | -45,36605 | (arctg(F)+6,28)180/3,14 271,26 | 123,15 | -80,78 | 123,68 |
| 290 | -0,9397 | 0,342 | 71,45 | 16,97 | 144,6 | -8,9931 | 276,35 | 125,46 | -83,89 | 117,78 |
| 295 | -0,9063 | 0,4226 | 71,45 | 16,97 | 141,59 | -4,8965 | 281,54 | 127,82 | -86,82 | 111,85 |
| 300 | -0,866 | 0,5 | 71,45 | 16,97 | 138,7 | -3,29916 | 286,86 | 130,23 | -89,58 | 105,89 |
| 305 | -0,8192 | 0,5736 | 71,45 | 16,97 | 135,94 | -2,43743 | 292,31 | 132,71 | -92,21 | 99,89 |
| 310 | -0,766 | 0,6428 | 71,45 | 16,97 | 133,36 | -1,89 | 297,88 | 135,24 | -94,69 | 93,9 |
| 315 | -0,7071 | 0,7071 | 71,45 | 16,97 | 130,95 | -1,50578 | 303,59 | 137,83 | -97,05 | 87,91 |
| 320 | -0,6428 | 0,766 | 71,45 | 16,97 | 128,75 | -1,21629 | 309,43 | 140,48 | -99,32 | 81,93 |
| 325 | -0,5736 | 0,8192 | 71,45 | 16,97 | 126,76 | -0,98609 | 315,4 | 143,19 | -101,49 | 75,95 |
| 330 | -0,5 | 0,866 | 71,45 | 16,97 | 125,01 | -0,79556 | 321,5 | 145,96 | -103,59 | 69,98 |
| 335 | -0,4226 | 0,9063 | 71,45 | 16,97 | 123,5 | -0,63189 | 327,71 | 148,78 | -105,62 | 64,01 |
| 340 | -0,342 | 0,9397 | 71,45 | 16,97 | 122,25 | -0,48705 | 334,03 | 151,65 | -107,59 | 58,05 |
| 345 | -0,2588 | 0,9659 | 71,45 | 16,97 | 121,28 | -0,3553 | 340,44 | 154,56 | -109,52 | 52,1 |
| 350 | -0,1736 | 0,9848 | 71,45 | 16,97 | 120,57 | -0,23231 | 346,92 | 157,5 | -111,39 | 46,14 |
| 355 | -0,0872 | 0,9962 | 71,45 | 16,97 | 120,14 | -0,11493 | 353,44 | 160,46 | -113,22 | 40,18 |
| 360 | 0 | 1 | 71,45 | 16,97 | 120 | 0 | 360 | 163,44 | -115,02 | 34,2 |

1.Развёртка наклонного конуса:Задано:<90;=120;=27;=65;=88; =38

2.Развёртка наклонного конуса: >90 Задано:=120;=27;=115;=38; =88

3. Развёртка усечённого конуса с непараллельными основаниями (проекции осей оснований повёрнуты на  относительно друг друга). Математика расчёта развёрток одинаковая (см. выше).Пересчёт значений ; конуса 2 ведём по формулам поворота.

- 15 -

VI. Расчёт развёртки эксцентрического перехода

Задано:Находим соответствующий заданным параметрам угол конуса ; . Находим  из уравнения развёртки врезки штуцера  в конус (сечение-парабола ; пусть=0,1мм; ; ; ) =112

Отложим  по оси штуцера  от пересечения с образующей конуса т.  получим т. , через т. и т.  проводим линию до пересечения с образующей конуса т.  это будет большая ось эллипса линии сопряжения конуса и штуцера .(Все эти и дальнейшие действия можно производить как графически, так и расчётно). Сделаем это расчётно. В треугольнике  сторона мм; ==112мм угол между ними . По теореме косинусов

;  =102,3мм;

угол между секущей плоскостью и осью штуцера; ;

угол между секущей плоскостью и осью конуса

; ; мм

мм; мм; мм

Итак имеем все данные для расчёта:

развёртки наклонного конуса с образующей :

=222,9мм; ; =; мм; мм;

развёртки наклонного конуса с образующей

мм; ; =; мм; мм

развёртки штуцеров; угол между секущей плоскостью и осью штуцера;

- 16 -

График: развёртка усечённого конуса с образующими =222,9мм; мм;

Графики линий развёрток сечения штуцера плоскостью при следующих параметрах:

мм;

мм;

- 17 -

VII. Формулы линий развёрток выреза отверстия при врезке штуцера в конус.

Наклон к основанию. Задано:

4.1. Сечение – парабола. , , , ;

4.2. Сечение – эллипс. , , , , ;

4.3. Сечение – гипербола. , , , ,  ;

На чертеже 1.: Сечение – парабола. =55, =10, ,, =0

жирным выделена проекция  и  развёртки врезки штуцера в конус.

Расчёт ведётся в полярной системе координат с последующим переводом в декартовы.

- полярный радиус, и  - полярный угол, являются функциями от задаваемого параметра  - центрального угла штуцера.

; ; ; ;

- берём из формулы развёртки врезки штуцера в конус для соответствующего сечения ; (парабола, эллипс, гипербола),  последовательно подставляем, получаем:

Уравнение полярного радиуса для сечения парабола

;

Уравнение полярного радиуса для сечения – эллипс;

-18 -

Уравнение полярного радиуса для сечения – гипербола;

определим значение центрального угла конуса  при задаваемом параметре ;

;  для этого введём в  столбец:   по его интервалам мы будем определять какую формулу нужно применить для нахождения угла . В общем случае таких формул будет пять - по числу  интервалов изменения .

ВАЖНО! Нужно внимательно следить за изменением величины параметра F в столбце

I Начальный интервал от Отнк изменяется от

II изменяется от

III изменяется от

IV изменяется от

V изменяется от

В частных случаях один или несколько интервалов  могут отсутствовать (или быть малы, что ими можно пренебречь, ниже приведу несколько примеров, наиболее наглядны они в сечении парабола.)

4.1. Формула линии развёртки выреза отверстия в конусе при врезке штуцера, сечение – парабола.

в полярных координатах.                                                                                в декартовых координатах

4.2.Формула линии развёртки выреза отверстия в конусе при врезке штуцера, сечение – эллипс

в полярных координатах.                                                                                в декартовых координатах

- 19 -

4.3.Формула линии развёртки выреза отверстия в конусе при врезке штуцера, сечение – гипербола

в полярных координатах.                                                                                в декартовых координатах

Пример: 1. Развёртка выреза Сечение – парабола. =55, =10, ,, =0

Пример2. Развёртка выреза Сечение – парабола. =55, =1, ,, =0

- 20 -

Пример3. Развёртка выреза Сечение – парабола. =55, =25, ,, =0

Алгоритм определения границ интервалов.

1. За начало анализа принимаем F=0 при =180град – середину III интервала.

2. Двигаемся по столбцу (F)  вверх и вниз до максимально близких значений к F=1и F=(-1) это будут границы III интервала.

3. Продолжаем движение вверх от F=1 до F=1 и вниз от F=(-1) до F=(-1) – границам II, IV интервалов.

Они могут иметься (см. таблицу 2)  или нет (см. таблицу 3)

4. Интервалы I, III, V,будут всегда т. к. имеют точку F=0.  I интервал при =0,  III - =180, V - =360

В приведённой ниже таблице1 все интервалы выражены в явной форме.

В таблице 2  интервалы I, V настолько малы, что в принятом шаге задаваемого параметра - 5 град. их просто не видно, поэтому:

а) если нужна требуемая точность следует уменьшить шаг задаваемого параметра

б)если точность не нужна, и размерами I, V интервалов можно пренебречь, то начальной формулой будет формула интервала II. , а конечной – интервала IV.

В таблице 3. Интервалы I, III, V существуют в своих пределах. Интервалов II. и IV – нет

Пример 4. Сравнительные развёртки вырезов параболы, эллипса, гиперболы.

Сечение – эллипс. =55, =25, =27град, =32град, =59град;

Сечение – парабола. =55, =25, =27град, =27град;

Сечение – гипербола. =55,=55, =27град, =22град, =49град ;

- 21 -

Таблица1. Расчёт  развёртки выреза отверстия в конусе сечение – парабола: Lo=10мм,  r=55мм,  в=р=27град,  v=54град

| угол | sina | cosa | Lпол | Ri | F=rsina/Ri | Фк | Фi(град) | Х | У |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 10 | 4,54 | 0 | интервал I. (arcsin(F))180/3,14 0 | 0 | 10 | 0 |
| 5 | 0,0872 | 0,9962 | 12,98 | 5,8929 | 0,81386 | 54,47 | 24,73 | 11,79 | 5,43 |
| 10 | 0,1736 | 0,9848 | 21,06 | 9,5612 | 0,99862 | 86,99 | 39,49 | 16,25 | 13,39 |
| 11 | 0,1908 | 0,9816 | 23,12 | 10,4965 | 0,99976 | 88,75 | 40,29 | 17,64 | 14,95 |
| 15 | 0,2588 | 0,9659 | 32,27 | 14,6506 | 0,97156 | II. 90+(arccos(F))180/3,14 103,7 | 47,08 | 21,98 | 23,63 |
| 20 | 0,342 | 0,9397 | 44,54 | 20,2212 | 0,93021 | 111,53 | 50,63 | 28,25 | 34,43 |
| 25 | 0,4226 | 0,9063 | 56,4 | 25,6056 | 0,90773 | 114,81 | 52,12 | 34,63 | 44,52 |
| 30 | 0,5 | 0,866 | 67,11 | 30,4679 | 0,90259 | 115,5 | 52,44 | 40,91 | 53,2 |
| 35 | 0,5736 | 0,8192 | 76,45 | 34,7083 | 0,90895 | 114,64 | 52,05 | 47,01 | 60,28 |
| 40 | 0,6428 | 0,766 | 84,42 | 38,3267 | 0,92244 | 112,71 | 51,17 | 52,93 | 65,76 |
| 45 | 0,7071 | 0,7071 | 91,24 | 41,423 | 0,93886 | 110,14 | 50 | 58,65 | 69,89 |
| 50 | 0,766 | 0,6428 | 97,08 | 44,0743 | 0,95589 | 107,08 | 48,61 | 64,19 | 72,83 |
| 55 | 0,8192 | 0,5736 | 102,14 | 46,3716 | 0,97163 | 103,68 | 47,07 | 69,57 | 74,79 |
| 60 | 0,866 | 0,5 | 106,54 | 48,3692 | 0,98472 | 100,03 | 45,41 | 74,79 | 75,87 |
| 65 | 0,9063 | 0,4226 | 110,44 | 50,1398 | 0,99415 | 96,2 | 43,67 | 79,88 | 76,26 |
| 70 | 0,9397 | 0,342 | 113,93 | 51,7242 | 0,99921 | 92,27 | 41,89 | 84,81 | 76,07 |
| 72 | 0,9511 | 0,309 | 115,23 | 52,3144 | 0,99993 | 90,7 | 41,18 | 86,73 | 75,87 |
| 75 | 0,9659 | 0,2588 | 117,07 | 53,1498 | 0,99952 | III. 90-(arccos(F))180/3,14 88,23 | 40,06 | 89,6 | 75,35 |
| 80 | 0,9848 | 0,1736 | 119,95 | 54,4573 | 0,99461 | 84,05 | 38,16 | 94,32 | 74,11 |
| 85 | 0,9962 | 0,0872 | 122,59 | 55,6559 | 0,98446 | 79,89 | 36,27 | 98,84 | 72,52 |
| 90 | 1 | 0 | 125,03 | 56,7636 | 0,96893 | 75,68 | 34,36 | 103,21 | 70,57 |
| 95 | 0,9962 | -0,0872 | 127,31 | 57,7987 | 0,94796 | 71,43 | 32,43 | 107,46 | 68,27 |
| 100 | 0,9848 | -0,1736 | 129,42 | 58,7567 | 0,92184 | 67,2 | 30,51 | 111,5 | 65,71 |
| 105 | 0,9659 | -0,2588 | 131,39 | 59,6511 | 0,89059 | 62,95 | 28,58 | 115,38 | 62,86 |
| 110 | 0,9397 | -0,342 | 133,24 | 60,491 | 0,8544 | 58,69 | 26,65 | 119,09 | 59,76 |
| 115 | 0,9063 | -0,4226 | 134,96 | 61,2718 | 0,81353 | 54,44 | 24,72 | 122,59 | 56,44 |
| 120 | 0,866 | -0,5 | 136,55 | 61,9937 | 0,7683 | 50,2 | 22,79 | 125,89 | 52,89 |
| 125 | 0,8192 | -0,5736 | 138,03 | 62,6656 | 0,71899 | 45,97 | 20,87 | 128,97 | 49,17 |
| 130 | 0,766 | -0,6428 | 139,38 | 63,2785 | 0,66579 | 41,74 | 18,95 | 131,83 | 45,26 |
| 135 | 0,7071 | -0,7071 | 140,61 | 63,8369 | 0,60922 | 37,53 | 17,04 | 134,44 | 41,2 |
| 140 | 0,6428 | -0,766 | 141,72 | 64,3409 | 0,54948 | 33,33 | 15,13 | 136,81 | 36,99 |
| 145 | 0,5736 | -0,8192 | 142,71 | 64,7903 | 0,48692 | 29,14 | 13,23 | 138,92 | 32,66 |
| 150 | 0,5 | -0,866 | 143,56 | 65,1762 | 0,42193 | 24,96 | 11,33 | 140,76 | 28,2 |
| 155 | 0,4226 | -0,9063 | 144,29 | 65,5077 | 0,35481 | 20,78 | 9,43 | 142,34 | 23,64 |
| 160 | 0,342 | -0,9397 | 144,9 | 65,7846 | 0,28593 | 16,61 | 7,54 | 143,65 | 19,01 |
| 165 | 0,2588 | -0,9659 | 145,36 | 65,9934 | 0,21569 | 12,46 | 5,66 | 144,65 | 14,34 |
| 170 | 0,1736 | -0,9848 | 145,7 | 66,1478 | 0,14434 | 8,3 | 3,77 | 145,38 | 9,58 |
| 175 | 0,0872 | -0,9962 | 145,9 | 66,2386 | 0,0724 | 4,15 | 1,88 | 145,82 | 4,79 |
| 180 | 0 | -1 | 145,97 | 66,2704 | 0 | 0 | 0 | 145,97 | 0 |
| 185 | -0,0872 | -0,9962 | 145,9 | 66,2386 | -0,0724 | -4,15 | -1,88 | 145,82 | -4,79 |
| 190 | -0,1736 | -0,9848 | 145,7 | 66,1478 | -0,1443 | -8,3 | -3,77 | 145,38 | -9,58 |
| 200 | -0,342 | -0,9397 | 144,9 | 65,7846 | -0,2859 | -16,61 | -7,54 | 143,65 | -19,01 |
| 205 | -0,4226 | -0,9063 | 144,29 | 65,5077 | -0,3548 | -20,78 | -9,43 | 142,34 | -23,64 |
| 210 | -0,5 | -0,866 | 143,56 | 65,1762 | -0,4219 | -24,96 | -11,33 | 140,76 | -28,2 |
| 215 | -0,5736 | -0,8192 | 142,71 | 64,7903 | -0,4869 | -29,14 | -13,23 | 138,92 | -32,66 |
| 220 | -0,6428 | -0,766 | 141,72 | 64,3409 | -0,5495 | -33,33 | -15,13 | 136,81 | -36,99 |
| 225 | -0,7071 | -0,7071 | 140,61 | 63,8369 | -0,6092 | -37,53 | -17,04 | 134,44 | -41,2 |
| 230 | -0,766 | -0,6428 | 139,38 | 63,2785 | -0,6658 | -41,74 | -18,95 | 131,83 | -45,26 |
| 235 | -0,8192 | -0,5736 | 138,03 | 62,6656 | -0,719 | -45,97 | -20,87 | 128,97 | -49,17 |
| 240 | -0,866 | -0,5 | 136,55 | 61,9937 | -0,7683 | -50,2 | -22,79 | 125,89 | -52,89 |
| 245 | -0,9063 | -0,4226 | 134,96 | 61,2718 | -0,8135 | -54,44 | -24,72 | 122,59 | -56,44 |
| 250 | -0,9397 | -0,342 | 133,24 | 60,491 | -0,8544 | -58,69 | -26,65 | 119,09 | -59,76 |
| 255 | -0,9659 | -0,2588 | 131,39 | 59,6511 | -0,8906 | -62,95 | -28,58 | 115,38 | -62,86 |
| 260 | -0,9848 | -0,1736 | 129,42 | 58,7567 | -0,9218 | -67,2 | -30,51 | 111,5 | -65,71 |
| 265 | -0,9962 | -0,0872 | 127,31 | 57,7987 | -0,948 | -71,43 | -32,43 | 107,46 | -68,27 |
| 270 | -1 | 0 | 125,03 | 56,7636 | -0,9689 | -75,68 | -34,36 | 103,21 | -70,57 |
| 275 | -0,9962 | 0,0872 | 122,59 | 55,6559 | -0,9845 | -79,89 | -36,27 | 98,84 | -72,52 |
| 280 | -0,9848 | 0,1736 | 119,95 | 54,4573 | -0,9946 | -84,05 | -38,16 | 94,32 | -74,11 |
| 285 | -0,9659 | 0,2588 | 117,07 | 53,1498 | -0,9995 | -88,23 | -40,06 | 89,6 | -75,35 |
| 286 | -0,9613 | 0,2756 | 116,47 | 52,8774 | -0,9999 | -89,14 | -40,47 | 88,6 | -75,59 |
| 290 | -0,9397 | 0,342 | 113,93 | 51,7242 | -0,9992 | IV. (arccos(F))180/3,14-270 -92,27 | -41,89 | 84,81 | -76,07 |
| 295 | -0,9063 | 0,4226 | 110,44 | 50,1398 | -0,9942 | -96,2 | -43,67 | 79,88 | -76,26 |
| 300 | -0,866 | 0,5 | 106,54 | 48,3692 | -0,9847 | -100,03 | -45,41 | 74,79 | -75,87 |
| 305 | -0,8192 | 0,5736 | 102,14 | 46,3716 | -0,9716 | -103,68 | -47,07 | 69,57 | -74,79 |
| 310 | -0,766 | 0,6428 | 97,08 | 44,0743 | -0,9559 | -107,08 | -48,61 | 64,19 | -72,83 |
| 315 | -0,7071 | 0,7071 | 91,24 | 41,423 | -0,9389 | -110,14 | -50 | 58,65 | -69,89 |
| 320 | -0,6428 | 0,766 | 84,42 | 38,3267 | -0,9224 | -112,72 | -51,17 | 52,93 | -65,76 |
| 325 | -0,5736 | 0,8192 | 76,45 | 34,7083 | -0,9089 | -114,64 | -52,05 | 47,01 | -60,28 |
| 330 | -0,5 | 0,866 | 67,11 | 30,4679 | -0,9026 | -115,5 | -52,44 | 40,91 | -53,2 |
| 335 | -0,4226 | 0,9063 | 56,4 | 25,6056 | -0,9077 | -114,81 | -52,12 | 34,63 | -44,52 |
| 340 | -0,342 | 0,9397 | 44,54 | 20,2212 | -0,9302 | -111,53 | -50,63 | 28,25 | -34,43 |
| 345 | -0,2588 | 0,9659 | 32,27 | 14,6506 | -0,9716 | -103,7 | -47,08 | 21,98 | -23,63 |
| 349 | -0,1908 | 0,9816 | 23,12 | 10,4965 | -0,9998 | -91,25 | -41,43 | 17,33 | -15,3 |
| 350 | -0,1736 | 0,9848 | 21,06 | 9,5612 | -0,9986 | V. (arcsin(F))180/3,14 -86,99 | -39,49 | 16,25 | -13,39 |
| 355 | -0,0872 | 0,9962 | 12,98 | 5,8929 | -0,8139 | -54,47 | -24,73 | 11,79 | -5,43 |
| 360 | 0 | 1 | 10 | 4,54 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |

Таблица 2. Расчёт  развёртки выреза отверстия в конусе сечение – парабола: Lo=1мм,  r=55мм,  в=р=27град,  v=54град

| угол | синус | косинус | Lпол | Ri | F=rsina/Ri | Фк | Фi | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0,454 | 0 | интервал I. (arcsin(F))180/3,14 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0,1 | 0,0017 | 1 | 1,01 | 0,4585 | 0,2039 | 11,77 | 5,34 | 1,01 | 0,09 |
| 0,2 | 0,0035 | 1 | 1,04 | 0,4722 | 0,4077 | 24,06 | 10,92 | 1,02 | 0,2 |
| 0,3 | 0,0052 | 1 | 1,1 | 0,4994 | 0,5727 | 34,94 | 15,86 | 1,06 | 0,3 |
| 0,4 | 0,007 | 1 | 1,18 | 0,5357 | 0,7187 | 45,95 | 20,86 | 1,1 | 0,42 |
| 0,5 | 0,0087 | 1 | 1,28 | 0,5811 | 0,8234 | 55,43 | 25,17 | 1,16 | 0,54 |
| 0,6 | 0,0105 | 0,9999 | 1,41 | 0,6401 | 0,9022 | 64,45 | 29,26 | 1,23 | 0,69 |
| 0,7 | 0,0122 | 0,9999 | 1,55 | 0,7037 | 0,9535 | 72,46 | 32,9 | 1,3 | 0,84 |
| 0,8 | 0,014 | 0,9999 | 1,72 | 0,7809 | 0,986 | 80,42 | 36,51 | 1,38 | 1,02 |
| 0,9 | 0,0157 | 0,9999 | 1,91 | 0,8671 | 0,9958 | 84,78 | 38,49 | 1,49 | 1,19 |
| 1,1 | 0,0192 | 0,9998 | 2,35 | 1,0669 | 0,9898 | II. 90+(arccos(F))180/3,14 98,2 | 44,58 | 1,67 | 1,65 |
| 2 | 0,0349 | 0,9994 | 5,33 | 2,4198 | 0,7932 | 127,51 | 57,89 | 2,83 | 4,51 |
| 3 | 0,0523 | 0,9986 | 10,26 | 4,658 | 0,6175 | 141,86 | 64,4 | 4,43 | 9,25 |
| 4 | 0,0698 | 0,9976 | 16,53 | 7,5046 | 0,5116 | 149,23 | 67,75 | 6,26 | 15,3 |
| 5 | 0,0872 | 0,9962 | 23,43 | 10,6372 | 0,4509 | 153,2 | 69,55 | 8,19 | 21,95 |
| 10 | 0,1736 | 0,9848 | 56,41 | 25,6101 | 0,3728 | 158,11 | 71,78 | 17,64 | 53,58 |
| 15 | 0,2588 | 0,9659 | 77,38 | 35,1305 | 0,4052 | 156,1 | 70,87 | 25,36 | 73,11 |
| 20 | 0,342 | 0,9397 | 89,25 | 40,5195 | 0,4642 | 152,34 | 69,16 | 31,75 | 83,41 |
| 25 | 0,4226 | 0,9063 | 96,28 | 43,7111 | 0,5317 | 147,88 | 67,14 | 37,4 | 88,72 |
| 30 | 0,5 | 0,866 | 100,84 | 45,7814 | 0,6007 | 143,08 | 64,96 | 42,68 | 91,36 |
| 35 | 0,5736 | 0,8192 | 104,11 | 47,2659 | 0,6675 | 138,13 | 62,71 | 47,73 | 92,52 |
| 40 | 0,6428 | 0,766 | 106,57 | 48,3828 | 0,7307 | 133,05 | 60,4 | 52,64 | 92,66 |
| 45 | 0,7071 | 0,7071 | 108,63 | 49,318 | 0,7886 | 127,95 | 58,09 | 57,42 | 92,21 |
| 50 | 0,766 | 0,6428 | 110,43 | 50,1352 | 0,8403 | 122,83 | 55,76 | 62,13 | 91,29 |
| 55 | 0,8192 | 0,5736 | 112,09 | 50,8889 | 0,8854 | 117,7 | 53,44 | 66,77 | 90,03 |
| 60 | 0,866 | 0,5 | 113,63 | 51,588 | 0,9233 | 112,59 | 51,12 | 71,32 | 88,46 |
| 65 | 0,9063 | 0,4226 | 115,12 | 52,2645 | 0,9537 | 107,5 | 48,81 | 75,81 | 86,63 |
| 70 | 0,9397 | 0,342 | 116,58 | 52,9273 | 0,9765 | 102,45 | 46,51 | 80,23 | 84,58 |
| 75 | 0,9659 | 0,2588 | 118 | 53,572 | 0,9916 | 97,41 | 44,22 | 84,57 | 82,3 |
| 80 | 0,9848 | 0,1736 | 119,41 | 54,2121 | 0,9991 | 92,41 | 41,95 | 88,81 | 79,82 |
| 85 | 0,9962 | 0,0872 | 120,8 | 54,8432 | 0,999 | III. 90-(arccos(F))180/3,14 87,5 | 39,73 | 92,9 | 77,21 |
| 90 | 1 | 0 | 122,17 | 55,4652 | 0,9916 | 82,57 | 37,49 | 96,94 | 74,36 |
| 95 | 0,9962 | -0,0872 | 123,52 | 56,0781 | 0,977 | 77,7 | 35,28 | 100,83 | 71,34 |
| 175 | 0,0872 | -0,9962 | 136,92 | 62,1617 | 0,0772 | 4,43 | 2,01 | 136,84 | 4,8 |
| 180 | 0 | -1 | 136,97 | 62,1844 | 0 | 0 | 0 | 136,97 | 0 |
| 185 | -0,0872 | -0,9962 | 136,92 | 62,1617 | -0,0772 | -4,42 | -2,01 | 136,84 | -4,8 |
| 190 | -0,1736 | -0,9848 | 136,75 | 62,0845 | -0,1538 | -8,85 | -4,02 | 136,41 | -9,59 |
| 195 | -0,2588 | -0,9659 | 136,48 | 61,9619 | -0,2297 | -13,28 | -6,03 | 135,72 | -14,34 |
| 200 | -0,342 | -0,9397 | 136,1 | 61,7894 | -0,3044 | -17,72 | -8,04 | 134,76 | -19,04 |
| 205 | -0,4226 | -0,9063 | 135,62 | 61,5715 | -0,3775 | -22,18 | -10,1 | 133,53 | -23,71 |
| 210 | -0,5 | -0,866 | 135,03 | 61,3036 | -0,4486 | -26,65 | -12,1 | 132,03 | -28,3 |
| 215 | -0,5736 | -0,8192 | 134,36 | 60,9994 | -0,5172 | -31,14 | -14,1 | 130,29 | -32,82 |
| 220 | -0,6428 | -0,766 | 133,58 | 60,6453 | -0,583 | -35,66 | -16,2 | 128,28 | -37,25 |
| 225 | -0,7071 | -0,7071 | 132,73 | 60,2594 | -0,6454 | -40,19 | -18,3 | 126,05 | -41,57 |
| 230 | -0,766 | -0,6428 | 131,79 | 59,8327 | -0,7041 | -44,76 | -20,3 | 123,59 | -45,77 |
| 235 | -0,8192 | -0,5736 | 130,78 | 59,3741 | -0,7588 | -49,36 | -22,4 | 120,9 | -49,86 |
| 240 | -0,866 | -0,5 | 129,7 | 58,8838 | -0,8089 | -53,99 | -24,5 | 118,01 | -53,81 |
| 245 | -0,9063 | -0,4226 | 128,56 | 58,3662 | -0,854 | -58,65 | -26,6 | 114,92 | -57,62 |
| 250 | -0,9397 | -0,342 | 127,36 | 57,8214 | -0,8938 | -63,36 | -28,8 | 111,64 | -61,3 |
| 255 | -0,9659 | -0,2588 | 126,12 | 57,2585 | -0,9278 | -68,09 | -30,9 | 108,21 | -64,79 |
| 260 | -0,9848 | -0,1736 | 124,83 | 56,6728 | -0,9557 | -72,89 | -33,1 | 104,58 | -68,15 |
| 265 | -0,9962 | -0,0872 | 123,52 | 56,0781 | -0,977 | -77,7 | -35,3 | 100,83 | -71,34 |
| 270 | -1 | 0 | 122,17 | 55,4652 | -0,9916 | -82,57 | -37,5 | 96,94 | -74,36 |
| 275 | -0,9962 | 0,0872 | 120,8 | 54,8432 | -0,999 | -87,5 | -39,7 | 92,9 | -77,21 |
| 280 | -0,9848 | 0,1736 | 119,41 | 54,2121 | -0,9991 | -87,59 | -39,8 | 91,78 | -76,39 |
| 285 | -0,9659 | 0,2588 | 118 | 53,572 | -0,9916 | IV. (arccos(F))180/3,14-270 -97,41 | -44,2 | 84,57 | -82,3 |
| 290 | -0,9397 | 0,342 | 116,58 | 52,9273 | -0,9765 | -102,5 | -46,5 | 80,23 | -84,58 |
| 295 | -0,9063 | 0,4226 | 115,12 | 52,2645 | -0,9537 | -107,5 | -48,8 | 75,81 | -86,63 |
| 300 | -0,866 | 0,5 | 113,63 | 51,588 | -0,9233 | -112,6 | -51,1 | 71,32 | -88,46 |
| 305 | -0,8192 | 0,5736 | 112,09 | 50,8889 | -0,8854 | -117,7 | -53,4 | 66,77 | -90,03 |
| 310 | -0,766 | 0,6428 | 110,43 | 50,1352 | -0,8403 | -122,8 | -55,8 | 62,13 | -91,29 |
| 315 | -0,7071 | 0,7071 | 108,63 | 49,318 | -0,7886 | -128 | -58,1 | 57,42 | -92,21 |
| 320 | -0,6428 | 0,766 | 106,57 | 48,3828 | -0,7307 | -133,1 | -60,4 | 52,64 | -92,66 |
| 325 | -0,5736 | 0,8192 | 104,11 | 47,2659 | -0,6675 | -138,1 | -62,7 | 47,73 | -92,52 |
| 330 | -0,5 | 0,866 | 100,84 | 45,7814 | -0,6007 | -143,1 | -65 | 42,68 | -91,36 |
| 335 | -0,4226 | 0,9063 | 96,28 | 43,7111 | -0,5317 | -147,9 | -67,1 | 37,4 | -88,72 |
| 340 | -0,342 | 0,9397 | 89,25 | 40,5195 | -0,4642 | -152,3 | -69,2 | 31,75 | -83,41 |
| 345 | -0,2588 | 0,9659 | 77,38 | 35,1305 | -0,4052 | -156,1 | -70,9 | 25,36 | -73,11 |
| 350 | -0,1736 | 0,9848 | 56,41 | 25,6101 | -0,3728 | -158,1 | -71,8 | 17,64 | -53,58 |
| 355 | -0,0872 | 0,9962 | 23,43 | 10,6372 | -0,4509 | -153,2 | -69,6 | 8,19 | -21,95 |
| 360 | 0 | 1 | 1 | 0,454 | 0 | -180 | -81,7 | 0,14 | -0,99 |

Таблица 3. Расчёт  развёртки выреза отверстия в конусе сечение – парабола: Lo=25мм,  r=55мм,  в=р=27град,  v=54град

| угол | синус | косинус | Lпол | Ri | F=rsina/Ri | Фк | Фi | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 25 | 11,35 | 0 | интервал I. (arcsin(F))180/3,14 0 | 0 | 25 | 0 |
| 5 | 0,0872 | 0,9962 | 26,36 | 11,97 | 0,4007 | 23,62 | 10,72 | 25,9 | 4,9 |
| 10 | 0,1736 | 0,9848 | 30,28 | 13,75 | 0,6944 | 43,98 | 19,97 | 28,46 | 10,34 |
| 15 | 0,2588 | 0,9659 | 36,31 | 16,48 | 0,8637 | 59,74 | 27,12 | 32,32 | 16,55 |
| 20 | 0,342 | 0,9397 | 43,85 | 19,91 | 0,9448 | 70,87 | 32,17 | 37,12 | 23,35 |
| 25 | 0,4226 | 0,9063 | 52,26 | 23,73 | 0,9795 | 78,37 | 35,58 | 42,5 | 30,41 |
| 30 | 0,5 | 0,866 | 61 | 27,69 | 0,9931 | 83,28 | 37,81 | 48,19 | 37,4 |
| 35 | 0,5736 | 0,8192 | 69,66 | 31,63 | 0,9974 | 85,87 | 38,99 | 54,14 | 43,83 |
| 40 | 0,6428 | 0,766 | 77,97 | 35,4 | 0,9987 | 87,08 | 39,53 | 60,14 | 49,63 |
| 45 | 0,7071 | 0,7071 | 85,76 | 38,94 | 0,9987 | 87,11 | 39,55 | 66,13 | 54,61 |
| 50 | 0,766 | 0,6428 | 92,97 | 42,21 | 0,9981 | III. 90-(arccos(F))180/3,14 86,47 | 39,26 | 71,99 | 58,84 |
| 55 | 0,8192 | 0,5736 | 99,6 | 45,22 | 0,9964 | 85,12 | 38,64 | 77,8 | 62,19 |
| 60 | 0,866 | 0,5 | 105,64 | 47,96 | 0,9931 | 83,27 | 37,8 | 83,47 | 64,75 |
| 65 | 0,9063 | 0,4226 | 111,16 | 50,47 | 0,9876 | 80,98 | 36,76 | 89,06 | 66,53 |
| 70 | 0,9397 | 0,342 | 116,19 | 52,75 | 0,9798 | 78,46 | 35,62 | 94,45 | 67,67 |
| 75 | 0,9659 | 0,2588 | 120,8 | 54,84 | 0,9687 | 75,63 | 34,34 | 99,75 | 68,14 |
| 80 | 0,9848 | 0,1736 | 125,01 | 56,75 | 0,9544 | 72,64 | 32,98 | 104,87 | 68,05 |
| 85 | 0,9962 | 0,0872 | 128,88 | 58,51 | 0,9364 | 69,46 | 31,53 | 109,85 | 67,4 |
| 90 | 1 | 0 | 132,44 | 60,13 | 0,9147 | 66,16 | 30,04 | 114,65 | 66,3 |
| 95 | 0,9962 | -0,087 | 135,73 | 61,62 | 0,8892 | 62,77 | 28,5 | 119,28 | 64,76 |
| 100 | 0,9848 | -0,174 | 138,75 | 62,99 | 0,8599 | 59,3 | 26,92 | 123,71 | 62,82 |
| 105 | 0,9659 | -0,259 | 141,54 | 64,26 | 0,8267 | 55,76 | 25,32 | 127,94 | 60,53 |
| 110 | 0,9397 | -0,342 | 144,11 | 65,43 | 0,7899 | 52,18 | 23,69 | 131,97 | 57,9 |
| 115 | 0,9063 | -0,423 | 146,48 | 66,5 | 0,7496 | 48,55 | 22,04 | 135,78 | 54,97 |
| 120 | 0,866 | -0,5 | 148,65 | 67,49 | 0,7057 | 44,89 | 20,38 | 139,35 | 51,77 |
| 125 | 0,8192 | -0,574 | 150,64 | 68,39 | 0,6588 | 41,21 | 18,71 | 142,68 | 48,32 |
| 130 | 0,766 | -0,643 | 152,44 | 69,21 | 0,6087 | 37,5 | 17,03 | 145,76 | 44,65 |
| 135 | 0,7071 | -0,707 | 154,06 | 69,94 | 0,5561 | 33,78 | 15,34 | 148,57 | 40,76 |
| 140 | 0,6428 | -0,766 | 155,51 | 70,6 | 0,5008 | 30,05 | 13,64 | 151,12 | 36,67 |
| 145 | 0,5736 | -0,819 | 156,8 | 71,19 | 0,4432 | 26,31 | 11,94 | 153,41 | 32,44 |
| 150 | 0,5 | -0,866 | 157,9 | 71,69 | 0,3836 | 22,56 | 10,24 | 155,38 | 28,07 |
| 155 | 0,4226 | -0,906 | 158,84 | 72,11 | 0,3223 | 18,8 | 8,54 | 157,08 | 23,59 |
| 160 | 0,342 | -0,94 | 159,61 | 72,46 | 0,2596 | 15,05 | 6,83 | 158,48 | 18,98 |
| 165 | 0,2588 | -0,966 | 160,2 | 72,73 | 0,1957 | 11,29 | 5,13 | 159,56 | 14,32 |
| 170 | 0,1736 | -0,985 | 160,63 | 72,93 | 0,1309 | 7,52 | 3,41 | 160,35 | 9,55 |
| 175 | 0,0872 | -0,996 | 160,89 | 73,04 | 0,0657 | 3,77 | 1,71 | 160,82 | 4,8 |
| 180 | 0 | -1 | 160,97 | 73,08 | 0 | 0 | 0 | 160,97 | 0 |
| 185 | -0,0872 | -0,996 | 160,89 | 73,04 | -0,0657 | -3,76 | -1,71 | 160,82 | -4,8 |
| 190 | -0,1736 | -0,985 | 160,63 | 72,93 | -0,1309 | -7,52 | -3,41 | 160,35 | -9,55 |
| 200 | -0,342 | -0,94 | 159,61 | 72,46 | -0,2596 | -15,05 | -6,83 | 158,48 | -18,98 |
| 205 | -0,4226 | -0,906 | 158,84 | 72,11 | -0,3223 | -18,8 | -8,54 | 157,08 | -23,59 |
| 210 | -0,5 | -0,866 | 157,9 | 71,69 | -0,3836 | -22,56 | -10,24 | 155,38 | -28,07 |
| 215 | -0,5736 | -0,819 | 156,8 | 71,19 | -0,4432 | -26,3 | -11,94 | 153,41 | -32,44 |
| 220 | -0,6428 | -0,766 | 155,51 | 70,6 | -0,5008 | -30,05 | -13,64 | 151,12 | -36,67 |
| 225 | -0,7071 | -0,707 | 154,06 | 69,94 | -0,5561 | -33,78 | -15,34 | 148,57 | -40,76 |
| 230 | -0,766 | -0,643 | 152,44 | 69,21 | -0,6087 | -37,5 | -17,03 | 145,76 | -44,65 |
| 235 | -0,8192 | -0,574 | 150,64 | 68,39 | -0,6588 | -41,21 | -18,71 | 142,68 | -48,32 |
| 240 | -0,866 | -0,5 | 148,65 | 67,49 | -0,7057 | -44,89 | -20,38 | 139,35 | -51,77 |
| 245 | -0,9063 | -0,423 | 146,48 | 66,5 | -0,7496 | -48,55 | -22,04 | 135,78 | -54,97 |
| 250 | -0,9397 | -0,342 | 144,11 | 65,43 | -0,7899 | -52,18 | -23,69 | 131,97 | -57,9 |
| 255 | -0,9659 | -0,259 | 141,54 | 64,26 | -0,8267 | -55,76 | -25,32 | 127,94 | -60,53 |
| 260 | -0,9848 | -0,174 | 138,75 | 62,99 | -0,8599 | -59,3 | -26,92 | 123,71 | -62,82 |
| 265 | -0,9962 | -0,087 | 135,73 | 61,62 | -0,8892 | -62,77 | -28,5 | 119,28 | -64,76 |
| 270 | -1 | 0 | 132,44 | 60,13 | -0,9147 | -66,16 | -30,04 | 114,65 | -66,3 |
| 275 | -0,9962 | 0,0872 | 128,88 | 58,51 | -0,9364 | -69,46 | -31,53 | 109,85 | -67,4 |
| 280 | -0,9848 | 0,1736 | 125,01 | 56,75 | -0,9544 | -72,64 | -32,98 | 104,87 | -68,05 |
| 285 | -0,9659 | 0,2588 | 120,8 | 54,84 | -0,9687 | -75,63 | -34,34 | 99,75 | -68,14 |
| 290 | -0,9397 | 0,342 | 116,19 | 52,75 | -0,9798 | -78,46 | -35,62 | 94,45 | -67,67 |
| 295 | -0,9063 | 0,4226 | 111,16 | 50,47 | -0,9876 | -80,98 | -36,76 | 89,06 | -66,53 |
| 300 | -0,866 | 0,5 | 105,64 | 47,96 | -0,9931 | -83,27 | -37,8 | 83,47 | -64,75 |
| 305 | -0,8192 | 0,5736 | 99,6 | 45,22 | -0,9964 | -85,12 | -38,64 | 77,8 | -62,19 |
| 310 | -0,766 | 0,6428 | 92,97 | 42,21 | -0,9981 | -86,47 | -39,26 | 71,99 | -58,84 |
| 315 | -0,7071 | 0,7071 | 85,76 | 38,94 | -0,9987 | -87,11 | -39,55 | 66,13 | -54,61 |
| 320 | -0,6428 | 0,766 | 77,97 | 35,4 | -0,9987 | -87,08 | -39,53 | 60,14 | -49,63 |
| 325 | -0,5736 | 0,8192 | 69,66 | 31,63 | -0,9974 | интервал V (arcsin(F))180/3,14 -85,87 | -38,98 | 54,15 | -43,82 |
| 330 | -0,5 | 0,866 | 61 | 27,69 | -0,9931 | -83,28 | -37,81 | 48,19 | -37,4 |
| 335 | -0,4226 | 0,9063 | 52,26 | 23,73 | -0,9795 | -78,37 | -35,58 | 42,5 | -30,41 |
| 340 | -0,342 | 0,9397 | 43,85 | 19,91 | -0,9448 | -70,87 | -32,17 | 37,12 | -23,35 |
| 345 | -0,2588 | 0,9659 | 36,31 | 16,48 | -0,8637 | -59,74 | -27,12 | 32,32 | -16,55 |
| 350 | -0,1736 | 0,9848 | 30,28 | 13,75 | -0,6944 | -43,98 | -19,97 | 28,46 | -10,34 |
| 355 | -0,0872 | 0,9962 | 26,36 | 11,97 | -0,4007 | -23,62 | -10,72 | 25,9 | -4,9 |
| 360 | 0 | 1 | 25 | 11,35 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |

Графический метод определения интервалов.

На чертеже 1. жирной линией выделена проекция развёртки врезки штуцера в конус

I, интервал от Отнк (=0). V – от =360 до пересечения с плоскостью, проходящей через ось конуса и перпендикулярной плоскости проекции.

II, IV интервалы – сектор ограниченный проекцией и плоскостью, проходящей через ось конуса и перпендикулярной плоскости проекции.

III интервал – от точки пересечения проекции и плоскости до =180

Если интервалов II, IV нет, то граница интервалов I, V, III – находится в точке касания плоскости параллельной оси конуса и проекцией линии развёртки.(см. чертёж)

Верно также и обратное, если на чертеже нет секущей проекцию плоскости, то нет и разделов II, IV.

4.3. Сечение – гипербола. , , , ,  ;

Формула линии развёртки выреза отверстия в конусе при врезке штуцера, сечение – гипербола

в полярных координатах.                                                                                в декартовых координатах

4.3.1 Сечение – гипербола. Частный случай: =0 оси параллельны.

-  22 -

Вариант 1. Решение как частный случай общего уравнения. при

Вариант 2. Расчёт ведётся в полярных координатах с последующим переводом в декартовы.

; - полярный радиус.  ; - полярный угол.

-центральный угол конуса при задаваемом параметре  ;

4.3.1. Формула линии развёртки выреза отверстия в конусе сечение – гипербола

4.3.2. Сечение – гипербола. Частный случай=0 оси параллельны. Ось конуса лежит внутри штуцера

; - полярный радиус.  ; - полярный угол.

-центральный угол конуса при задаваемом параметре Введём столбец  в  ;

Расчёт  ведём в 3-х интервалах I.  ;

II.   ;    III.

4.3.2. Формула линии развёртки конуса. =0 оси параллельны. Ось конуса находится внутри штуцера

- 23 -

Таблица 4. Расчёт  развёртки конуса ; ; ; ; . Ось конуса находится внутри штуцера.

| угол | sina | cosa | Ri | Lпол | F=rsina/Ri | Фк | Фi | х | у |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 1 | 25 | 55,07 | 0 | arcsin(F)180/3,14 0 | 0 | 55,07 | 0 |
| 5 | 0,0872 | 0,9962 | 25,19 | 55,48 | 0,1731 | 9,968085 | 4,53 | 55,31 | 4,38 |
| 10 | 0,1736 | 0,9848 | 25,75 | 56,72 | 0,3371 | 19,70024 | 8,94 | 56,03 | 8,81 |
| 15 | 0,2588 | 0,9659 | 26,65 | 58,7 | 0,4856 | 29,05172 | 13,19 | 57,15 | 13,39 |
| 20 | 0,342 | 0,9397 | 27,85 | 61,34 | 0,614 | 37,87921 | 17,2 | 58,6 | 18,14 |
| 25 | 0,4226 | 0,9063 | 29,31 | 64,56 | 0,7209 | 46,12873 | 20,94 | 60,3 | 23,07 |
| 30 | 0,5 | 0,866 | 30,98 | 68,24 | 0,807 | 53,80372 | 24,43 | 62,13 | 28,22 |
| 35 | 0,5736 | 0,8192 | 32,82 | 72,29 | 0,8739 | 60,91491 | 27,66 | 64,03 | 33,56 |
| 40 | 0,6428 | 0,766 | 34,78 | 76,61 | 0,9241 | 67,53287 | 30,66 | 65,9 | 39,07 |
| 45 | 0,7071 | 0,7071 | 36,84 | 81,15 | 0,9597 | 73,67835 | 33,45 | 67,71 | 44,73 |
| 50 | 0,766 | 0,6428 | 38,96 | 85,81 | 0,9831 | 79,45122 | 36,07 | 69,36 | 50,52 |
| 55 | 0,8192 | 0,5736 | 41,12 | 90,57 | 0,9961 | 84,93793 | 38,56 | 70,82 | 56,46 |
| 60 | 0,866 | 0,5 | 43,3 | 95,37 | 1 | 89,99979 | 40,86 | 72,13 | 62,39 |
| 65 | 0,9063 | 0,4226 | 45,48 | 100,18 | 0,9964 | 90+arccos(F)180/3,14 94,86316 | 43,07 | 73,18 | 68,41 |
| 70 | 0,9397 | 0,342 | 47,64 | 104,93 | 0,9863 | 99,49498 | 45,17 | 73,98 | 74,42 |
| 75 | 0,9659 | 0,2588 | 49,78 | 109,65 | 0,9702 | 104,0226 | 47,23 | 74,46 | 80,49 |
| 80 | 0,9848 | 0,1736 | 51,87 | 114,25 | 0,9493 | 108,3228 | 49,18 | 74,68 | 86,46 |
| 85 | 0,9962 | 0,0872 | 53,92 | 118,77 | 0,9238 | 112,5119 | 51,08 | 74,62 | 92,41 |
| 90 | 1 | 0 | 55,9 | 123,13 | 0,8945 | 116,5557 | 52,92 | 74,24 | 98,23 |
| 95 | 0,9962 | -0,0872 | 57,82 | 127,36 | 0,8615 | 120,5145 | 54,71 | 73,58 | 103,96 |
| 100 | 0,9848 | -0,1736 | 59,66 | 131,41 | 0,8253 | 124,381 | 56,47 | 72,59 | 109,54 |
| 105 | 0,9659 | -0,2588 | 61,42 | 135,29 | 0,7863 | 128,1588 | 58,18 | 71,33 | 114,96 |
| 110 | 0,9397 | -0,342 | 63,09 | 138,96 | 0,7447 | 131,8666 | 59,87 | 69,75 | 120,18 |
| 115 | 0,9063 | -0,4226 | 64,66 | 142,42 | 0,7008 | 135,5087 | 61,52 | 67,91 | 125,18 |
| 120 | 0,866 | -0,5 | 66,14 | 145,68 | 0,6547 | 139,103 | 63,15 | 65,8 | 129,97 |
| 125 | 0,8192 | -0,5736 | 67,52 | 148,72 | 0,6066 | 142,6558 | 64,77 | 63,39 | 134,53 |
| 130 | 0,766 | -0,6428 | 68,79 | 151,52 | 0,5568 | 146,1651 | 66,36 | 60,76 | 138,8 |
| 135 | 0,7071 | -0,7071 | 69,95 | 154,07 | 0,5054 | 149,642 | 67,94 | 57,87 | 142,79 |
| 140 | 0,6428 | -0,766 | 70,99 | 156,37 | 0,4527 | 153,0828 | 69,5 | 54,76 | 146,47 |
| 145 | 0,5736 | -0,8192 | 71,93 | 158,44 | 0,3987 | 156,5029 | 71,05 | 51,45 | 149,85 |
| 150 | 0,5 | -0,866 | 72,73 | 160,2 | 0,3437 | 159,8974 | 72,59 | 47,93 | 152,86 |
| 155 | 0,4226 | -0,9063 | 73,42 | 161,72 | 0,2878 | 163,2735 | 74,13 | 44,22 | 155,56 |
| 160 | 0,342 | -0,9397 | 73,99 | 162,97 | 0,2311 | 166,638 | 75,65 | 40,39 | 157,89 |
| 165 | 0,2588 | -0,9659 | 74,43 | 163,94 | 0,1739 | 169,9852 | 77,17 | 36,4 | 159,85 |
| 170 | 0,1736 | -0,9848 | 74,75 | 164,65 | 0,1161 | 173,3327 | 78,69 | 32,29 | 161,45 |
| 175 | 0,0872 | -0,9962 | 74,94 | 165,07 | 0,0582 | 176,6633 | 80,21 | 28,07 | 162,67 |
| 180 | 0 | -1 | 75 | 165,2 | 0 | 179,9998 | 81,72 | 23,79 | 163,48 |
| 185 | -0,0872 | -0,9962 | 74,94 | 165,07 | -0,0582 | 183,3363 | 83,23 | 19,46 | 163,92 |
| 190 | -0,1736 | -0,9848 | 74,75 | 164,65 | -0,1161 | 186,6668 | 84,75 | 15,07 | 163,96 |
| 195 | -0,2588 | -0,9659 | 74,43 | 163,94 | -0,1739 | 190,0144 | 86,27 | 10,67 | 163,59 |
| 200 | -0,342 | -0,9397 | 73,99 | 162,97 | -0,2311 | 193,3616 | 87,79 | 6,28 | 162,85 |
| 205 | -0,4226 | -0,9063 | 73,42 | 161,72 | -0,2878 | 196,726 | 89,31 | 1,95 | 161,71 |
| 210 | -0,5 | -0,866 | 72,73 | 160,2 | -0,3437 | 200,1022 | 90,85 | -2,38 | 160,18 |
| 215 | -0,5736 | -0,8192 | 71,93 | 158,44 | -0,3987 | 203,4967 | 92,39 | -6,61 | 158,3 |
| 220 | -0,6428 | -0,766 | 70,99 | 156,37 | -0,4527 | 206,9168 | 93,94 | -10,74 | 156 |
| 225 | -0,7071 | -0,7071 | 69,95 | 154,07 | -0,5054 | 210,3576 | 95,5 | -14,77 | 153,36 |
| 230 | -0,766 | -0,6428 | 68,79 | 151,52 | -0,5568 | 213,8345 | 97,08 | -18,68 | 150,36 |
| 235 | -0,8192 | -0,5736 | 67,52 | 148,72 | -0,6066 | 217,3438 | 98,67 | -22,42 | 147,02 |
| 240 | -0,866 | -0,5 | 66,14 | 145,68 | -0,6547 | 220,8966 | 100,29 | -26,02 | 143,34 |
| 245 | -0,9063 | -0,4226 | 64,66 | 142,42 | -0,7008 | 224,4909 | 101,92 | -29,42 | 139,35 |
| 250 | -0,9397 | -0,342 | 63,09 | 138,96 | -0,7447 | 228,133 | 103,57 | -32,6 | 135,08 |
| 260 | -0,9848 | -0,1736 | 59,66 | 131,41 | -0,8253 | 235,6186 | 106,97 | -38,35 | 125,69 |
| 265 | -0,9962 | -0,0872 | 57,82 | 127,36 | -0,8615 | 239,4851 | 108,73 | -40,9 | 120,62 |
| 270 | -1 | 0 | 55,9 | 123,13 | -0,8945 | 243,4439 | 110,52 | -43,16 | 115,32 |
| 275 | -0,9962 | 0,0872 | 53,92 | 118,77 | -0,9238 | 247,4877 | 112,36 | -45,18 | 109,84 |
| 280 | -0,9848 | 0,1736 | 51,87 | 114,25 | -0,9493 | 251,6767 | 114,26 | -46,94 | 104,16 |
| 285 | -0,9659 | 0,2588 | 49,78 | 109,65 | -0,9702 | 255,977 | 116,21 | -48,43 | 98,38 |
| 290 | -0,9397 | 0,342 | 47,64 | 104,93 | -0,9863 | 260,5046 | 118,27 | -49,7 | 92,41 |
| 295 | -0,9063 | 0,4226 | 45,48 | 100,18 | -0,9964 | 265,1364 | 120,37 | -50,65 | 86,43 |
| 300 | -0,866 | 0,5 | 43,3 | 95,37 | -1 | 269,9996 | 122,58 | -51,35 | 80,36 |
| 305 | -0,8192 | 0,5736 | 41,12 | 90,57 | -0,9961 | arcsin(F)180/3,14+360 275,0621 | 124,88 | -51,79 | 74,3 |
| 310 | -0,766 | 0,6428 | 38,96 | 85,81 | -0,9831 | 280,5488 | 127,37 | -52,08 | 68,2 |
| 315 | -0,7071 | 0,7071 | 36,84 | 81,15 | -0,9597 | 286,3217 | 129,99 | -52,15 | 62,17 |
| 320 | -0,6428 | 0,766 | 34,78 | 76,61 | -0,9241 | 292,4671 | 132,78 | -52,03 | 56,23 |
| 325 | -0,5736 | 0,8192 | 32,82 | 72,29 | -0,8739 | 299,0851 | 135,78 | -51,81 | 50,42 |
| 330 | -0,5 | 0,866 | 30,98 | 68,24 | -0,807 | 306,1963 | 139,01 | -51,51 | 44,76 |
| 335 | -0,4226 | 0,9063 | 29,31 | 64,56 | -0,7209 | 313,8713 | 142,5 | -51,22 | 39,3 |
| 340 | -0,342 | 0,9397 | 27,85 | 61,34 | -0,614 | 322,1208 | 146,24 | -51 | 34,09 |
| 345 | -0,2588 | 0,9659 | 26,65 | 58,7 | -0,4856 | 330,9483 | 150,25 | -50,96 | 29,13 |
| 350 | -0,1736 | 0,9848 | 25,75 | 56,72 | -0,3371 | 340,2998 | 154,5 | -51,19 | 24,42 |
| 355 | -0,0872 | 0,9962 | 25,19 | 55,48 | -0,1731 | 350,0319 | 158,91 | -51,76 | 19,96 |
| 360 | 0 | 1 | 25 | 55,07 | 0 | 360 | 163,44 | -52,79 | 15,7 |

График развёртки выреза в конусе Сечение – гипербола. =50,=25, =27град, =0град, 27град ;

График развёртки  конуса Сечение – гипербола. =50,=55,07(расчётно) =27град, =0град

4.4 Формулы выреза отверстия при врезке штуцера в конус.Наклон к вершине. Сечение эллипс.

- 24 -

Задано на чертеже: =40, =246, =27град, =126град, =27град ;=0 Увеличено.

; ; ; ;

- берём из формулы развёртки врезки штуцера в конус сечение – эллипс.

Найдём центральный угол конуса  при задаваемом параметре ; ;

для этого введём в  столбец:   по его интервалам мы будем определять какую формулу нужно применить для нахождения угла .Для эллипса с наклоном к вершине интервалы: I, III, V.

I Начальный интервал от Отнк изменяется от

III изменяется от

V изменяется от

4.4.Формула линии развёртки выреза отверстия в конусе, сечение – эллипс наклон к вершине.

в полярных координатах.                                                                                в декартовых координатах

- 25 -

4.5.Формула линии развёртки выреза отверстия в конусе при врезке штуцера, сечение – окружность.

Задано на чертеже: =40, =145, =27град, =90град, =63град ; =0

; ;  Значение центрального угла конуса  при задаваемом параметре ; ;  для этого введём в  столбец:   по его интервалам мы будем определять какую формулу нужно применить для нахождения угла . Для сечения –окружность интервалов будет три: I, III, V.(См. выше)

4.5.Формула линии развёртки выреза отверстия в конусе при врезке штуцера, сечение – окружность.

в полярных координатах.                                                                                в декартовых координатах

Графики развёртки выреза отверстия в конусе при врезке штуцера:

сечение – окружность                                    сечение - эллипс

- 26 -

VIII. Формула линии развёртки врезки штуцера в отвод (1/4 тора).

1.Ось штуцера перпендикулярна оси тора со смещением. Задано на чертеже: =150мм; =55мм; =50; =150мм; =100мм

положение  - может быть задано напрямую- или расчётно через  - смещение осей штуцера и тора. =0 ось штуцера совпадает с осью тора.  ВАЖНО! Чтобы не было ошибок вторую координату лучше определять расчётно: . Задача: найти координаты т. , лежащей на линии пересечения поверхностей тора и штуцера, при переменном задаваемом параметре  .  ; ; ;  ,

- наружный радиус тора, мм

- наружный радиус круга, мм

радиус штуцера, мм

-положение точки начала координат на оси -положение точки начала координат на оси

- смещение осей тора и штуцера, мм

- радиус тора, для крутоизогнутых отводов =1,5 - условный диаметр отвода.

- 27 -

2. Частный случай; при  = (-) ось штуцера проходит через ось тора;

Графики Ось штуцера перпендикулярна оси тора со смещением. =150мм; =55мм; =50; =150мм; =100мм

Ось штуцера перпендикулярна оси тора.=150мм; =55мм; =50; =0мм; ;

- 28 -

Формула линии развёртки врезки штуцера в отвод (1/4 тора). Оси штуцера и тора параллельны.

=150мм; =55мм; =50; =150мм; =100мм

Примем за ось  линию проходящую через ось тора и штуцера. Положение  может быть задано напрямую или через . ;

; последовательно подставляем, получаем

График Ось штуцера параллельна оси тора. =150мм; =55мм; =50; =150мм; =100мм

- 29 -

Формула линии развёртки врезки штуцера в отвод (1/4 тора) изнутри. Оси штуцера и тора пересекаются

; ; ; ;

последовательно подставляем, получаем:

График: мм; мм; мм

P.S. Чертил в (доступно редактирование: выделить чертёж правой кнопкой на чертёжОбъект система графиковоткрытьпосле редактирования закрыть, изменения сохранятся автоматически), считал в . Вопросы, пожелания, замечания – Rwenkow&yandex.ru                Всем удачи!

- 30 -